Cahier des Charges

#### Description

« Glass Railing : BCatop » est un garde-corps en verre structurel encastré en base, il représente un élément important dans la sécurité des personnes du bâtiment concerné. Le vitrage seul est à même d’assurer cette fonction de protection contre la chute, tout en conservant une transparence maximale.

Pour ce faire, les vitrages sont pincés dans un profilé de base « BCatop » spécialement conçu pour cette application.

Étant donné la haute technicité du système et afin de clairement déterminer les responsabilités dans la garantie, une seule et unique firme sera responsable:

- de la production du verre

- du calcul d’épaisseur du verre grâce à un logiciel d’éléments finis

- de l’engineering des vitrages et leur fixation

- du montage des profils de fixation et du verre

Le système de garde-corps doit obligatoirement être calculé par un ingénieur et être conformément à la NBN B 03-004 (nov. 2010) et la NBN B03-002-1 pour les charges de vent.

# Vitrage

Les garde-corps doivent être exécutés selon les règles dans la norme NBN B03-004 – classe B, C1>C4, D (lieux public)

Les épaisseurs des vitrages seront calculés à l’aide d’un logiciel « éléments-finis », tenant compte de la classe ci-dessus. Cette note de calcul sera soumise pour approbation à l’architecte, l’ingénieur et le bureau de contrôle.

Ce calcul déterminera la composition des vitrages : trempé (Securit selon NBN-EN 1863) et/ou durci (Planidur selon NBN-EN12150). Si les garde-corps sont exécutés en 2x verre trempé, la pose d’un profilé sur la tranche des vitrages afin de protéger les bords libres de ceux-ci et de garantir leur maintien lors du bris accidentel des 2 glaces de verre composant le vitrage feuilleté trempé  -> voir point n° 7.2 (3) de la norme. Voir « main-courante » ci-dessous pour les options.

L’intercalaire entre les vitrages est constitué de film en PVB, tous les bords visibles seront rodés poli. Les joints entre les vitrages restent ouverts.

#### Les profils de fixation

Les vitrages sont encastrés en partie basse dans des profilés aluminium extrudé (finition anodisé ton naturel ou thermolaqué couleur RAL) – type « BCatop ».

Ils sont fixés par ancrage mécanique (zingué) adaptés à la structure (béton ou acier). Ce profilé devra résister aux charges reprenant au garde-corps (vent, charges de personne) ainsi que le poids propre.

Des joints en matériau extrudé adapté servent d’espaceur et empêchent le contact du profilé avec le verre. Quand le garde-corps est mis à l’extérieur, des trous de drainage doivent être prévu dans le profilé « BCatop »

# Main-courante

Sur la tranche supérieure des vitrages un profilé de finition est posé (obligé en cas de 2x verre trempé).

Ceci pourrait être un profilé « U » extrudé en aluminium, tôle plié en acier inox (304-intérieur ou 316-extérieur), mais il est également possible d’utiliser un tube rond (Ø42,4mm, Ø48,3mm ou Ø60,3mm).

Il est également possible de poser un main-courante à côté des vitrages, fixé à l’aide de boulons et coudes dans les vitrages.

# Tôle de finition

Le profilé « BCatop » peut être complémenté avec un tôle de finition standard extrudée, arrêts ou cornières (finition anodisé ton naturel ou thermolaqué RAL).