Descriptif pour cahier des charges

# Description

Les portes en verre du type LUXIT sont fabriquées en verre trempé SECURIT® .

SGG SECURIT® est un vitrage renforcé par un traitement thermique.

Ce traitement occasionne des tensions de compression en surface et d'extension au cœur du verre. Le vitrage présente ainsi une résistance supérieure aux contraintes mécaniques.

En cas de casse il se fragmente en petits morceaux peu coupants prévenant ainsi des lésions graves.

SGG SECURIT ® est considéré comme vitrage de sécurité.

SGG SECURIT® est conforme à la norme EN 12150.

L'épaisseur du verre de 8 ou 10 mm doit être conforme aux normes en vigueur.

La porte LUXIT est disponible:

- sur mesure

- en dimensions standards de 830 x 2010 mm (dimensions du vitrage). 
Les dimensions de la baie doivent être de 836 x 2022 mm.

Les portes en verre LUXIT sont placées sur des accessoires métalliques.

Les pièces métalliques d'une porte LUXIT comprennent:

- 2 pivots (1 penture haute et une penture basse)

- 1 serrure à béquille

- 1 gâche

La pose se fait toujours dans un cadre en bois ou en métal avec batée.

Une porte LUXIT peut également être placée en configuration double porte avec ou sans panneau fixe ou imposte.

Les accessoires sont faits sur base d’aluminium ou de laiton avec des finitions suivantes possibles :

- aluminium 		finition		bronze

aspect doré

aspect inox

aspect laiton

blanc laqué (RAL 9010)

couleur spéciale

argent anodisé

- laiton		finition		poli