Descriptif pour cahier des charges

Description générale du système SYSTEMS CLIP-IN SILENCE™

SYSTEMS CLIP-IN® est un système sans mastic silicone pour les joints verticaux. La base du système est une rainure fraisée dans les tranches verticales des éléments verriers. Les vitres sont raccordées avec un profil synthétique transparent breveté. Le système est disponible en verre trempé: SECURIT® et feuilleté: STADIP SILENCE®. Ce dernier type de vitrage n’est pas seulement un verre de sécurité mais procure une isolation acoustique élevée.  Différents systèmes de jonction au gros-œuvre et de fixations des profils au sol et au plafond peuvent être utilisés.

Fabricant: 		SAINT-GOBAIN GLASS – Interior Glass Solutions

Fournisseur: 	GLASSOLUTIONS Boermans Construct, www.boermansconstruct.be

Description des éléments du système

Panneaux fixes SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1338™ (Rw 38 dB)

- Description du vitrage :

- L’implantation: comme indiqué sur le dessin, largeur possible jusqu’à ±1250 mm, en panneaux droits.

- Epaisseur du vitrage: 12,76 mm, conforme aux dessins et aux calculs, approuvés par la direction du fabricant et/ou fournisseur du système.

- Type de verre: STADIP SILENCE®, vitrage à isolation acoustique renforcée.

- Composition : bi-feuilleté, conforme à la norme NBN EN 12600, classe 1B1.

- Les bords: façonnage conforme à la norme (NEN 1303-88). Les bords verticaux : rodés polis (Les bords horizontaux : Arrêtes abattues).

- Description des accessoires:

  - Les profils de fixation pour sol et plafond :

    - CLICK25-12™, aluminium anodisé ou inox look;

    - Equipés de remplissages acoustiques;

    - Joints adaptés pour les profils de fixation, CLICK25-12™.

  - Joints d'étanchéité pour les jonctions verticales:

    - CLIP-IN™ profil X: assure les jonctions des cloisons (Tant les jonctions en angle que les jonctions en prolongement des cloisons) et les jonctions perpendiculaires entre différentes cloisons en verre.

    - Couleur: transparent ou gris clair.

Porte à simple battant: Type: SYSTEMS CLIP-IN SILENCE DOOR™ 1338 (Rw 38dB)

- Dimensions maximales du ventail: 1100 x 2700 mm

- Pièces de fixation:

  - Plinthes en dessous et au dessus la porte en aluminium anodisé ou look inox

  - poignée verticale, droite en inox, sur les deux côtés de la porte; longueur : tout la hauteur de la porte

- Accessoires:

- Fermeture hermétique par des joints préformés acoustiques, CLIP-IN™ à la hauteur des pivots et des jeux de porte.

- A prévoir par l’entrepreneur: 	renforcement dans le plafond à l’endroit du pivot

Découpe dans le sol pour la pose d’un ferme-porte type : BTS75

Rapport acoustique :

- Cloison fixe : 			TNO rapport « cloison »: MON-RPT-2008-01824

- Porte à simple battant: 	TNO rapport    « porte »: MON-RPT-2008-01823